T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

EEM 401 MÜHENDİSLİK TASARIMI

ARA RAPORU

1. A. ÖZET

Proje özeti ve anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Proje özetleri birer sayfayı geçmemelidir. Özet (summary) projenin soyut bir tanıtımı değil, ana hatları ile önerilen projenin:

i.	Amacı,

ii.	Konunun kısa bir tanıtımı, neden bu konunun seçildiği ve sizce özgün değeri,

iii.	Kuramsal yaklaşım ve kullanılacak yöntemin ana hatları,

iv.	Ulaşılmak istenen hedefler ve bilimsel, teknolojik ve sosyo-ekonomik olarak ne tür katkılarda bulunabileceği gibi hususları içermelidir.

Anahtar Kelimeler ve İngilizce karşılıkları (keywords) uluslararası literatüre uygun bir şekilde seçilerek özet sayfasının sonunda verilmelidir.

Bu projede, küçük güçlü yenilenebilir hibrit sistemde yük planlaması yapmak için geliştirilen yazılımın prefabrik ofis yapı üzerinde gerçek zamanlı uygulanması amaçlanmaktadır. Projenin özgün değeri, daha önce genetik algoritmalar kullanarak geliştirilen yazılımı prefabrik ofis yapıda bulunan gerçek yükler üzerinde uygulayarak minimum maliyetli ve uzun süreli yenilenebilir enerji üretimi sağlamaktır. Bu çalışma ile ulaşılmak istenen hedeflerin başında daha önceki projede geliştirilen yazılımın örnek bir uygulama üzerinde test edilerek eksikliklerin görülmesi ve bunların giderilmesi için gerekli iyileştirilmenin yapılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, optimal yük planlama, off-grid hibrit sistemler, genetik algoritmalar, kısıtlı optimizasyon

1. B. SUMMARY

The main objective of this project is to apply in real-time the results obtained from the previous project to a typical office. The originality of this project is to supply power from using renewable energy sources such as wind and photovoltaic with possible minimum operation cost for an office used by a local authority. Yet, the current literature survey has shown that similar works based on optimal load scheduling in low power renewable hybrid systems are not on agenda so far. This project aims that renewable energy obtained from wind and sun light can be used to energize electrical appliance in a typical small office with the lowest possible cost and less power shortage.

Keywords: Renewable energy,

2. AMAÇ VE HEDEFLER

Projenin amacı ve hedefleri ayrı bölümler halinde kısa ve net cümlelerle ortaya konulmalıdır. Amaç ve hedeflerin belirgin, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresinde ulaşılabilir nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.

Bu projenin amacı yürütülmekte olan TÜBİTAK 3001 projesinin bütçe imkânlarının sınırlı olması nedeniyle yazılım geliştirme temelli proje çıktısını 28 m2’lik bir prefabrik yapıda bulunan elektriksel yükler üzerinde gerçek zamanlı uygulayarak minimum maliyetli enerji üretimini sağlamaktır.

İnşa edilecek bu yapı yenilenebilir enerji uygulamasını ilgili kişilere kolayca tanıtmak için aynı zamanda tanıtım ofisi olarak kullanılacaktır.

3. KONU, KAPSAM ve LİTERATÜR ÖZETİ

Proje önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları, projenin araştırma sorusu veya problemi açık bir şekilde ortaya konulmalı ve İlgili bilim/teknoloji alan(lar)ındaki literatür taraması ve değerlendirilmesi yapılarak proje konusunun literatürdeki önemi, arka planı, bugün gelinen durum, yaşanan sorunlar, eksiklikler, doldurulması gereken boşluklar vb. hususlar açık ve net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Literatür değerlendirmesi yapılırken ham bir literatür listesi değil, ilgili literatürün özet halinde bir analizi sunulmalıdır. Referanslar http://www.tubitak.gov.tr/ardeb-kaynakca sayfasındaki açıklamalara uygun olarak bu raporun en son sayfasında verilmelidir.

Bu proje önerisi 28 m2’lik prefabrik bir yapı inşa edip yapı içerisindeki mevcut elektriksel yükler (minik buzdolabı, led TV, dizüstü bilgisayar, yazıcı, iç ve dış aydınlatma gibi) üzerinde TÜBİTAK projesi sürecinde geliştirilen yazılımsal yöntemin uygulanmasını kapsamaktadır. Bu kapsamda, elektriksel yükler akıllı ev otomasyonunda kullanılan otomatik kontrol ünitesi ile kontrol edilecektir.

Enerji fiyatlarının her yıl sürekli arttığı ülkemizde gelişen ve ucuzlayan güç elektroniği teknolojisiyle birlikte yenilenebilir enerji sistemlerinin konutlarda ve ofislerde kullanımı ekonomik olmaya başlamıştır. Bu tür küçük güçlü uygulamalar genelde hibrit rüzgâr ve fotovoltaik sistemlerden oluşmuş olup yerel dağıtım işletmelerinin bürokratik engellemeleri yâni çift yönlü sayaç kullanımındaki zorluklar nedeniyle şebekeden bağımsız çalışmak durumunda kalırlar. Böyle bir durumda sistemde üretilen ve depo edilen enerjinin mevcut yükleri kesintisiz ve dizel jeneratöre gerek kalmadan beslemesi gerekir. Ancak üretilen enerji günün her anında değişkenlik gösterdiği için bazı anlarda bütün yüklerin beslenmesi mümkün olmaz ve bu yükleri beslemek için ya dizel jeneratörün devreye girmesi ya da bazı yüklerin devre dışı bırakılması zorunlu hale gelir. Yüklerin her koşulda beslenmesi her zaman istenen bir durum olduğundan yenilenebilir enerji sistemlerinde bu durum ancak optimal yük planlaması ile yapılır. Bu konuda yapılan gerçek-zamanlı uygulamalı çalışmalara bakıldığında sınırlı sayıda çalışma olduğu görülür. Yapılan çalışmalardan biri Kumar ve arkadaşlarının kırsal kesimlerde kullanılan rüzgâr/fotovoltaik sistemin büyüklüğünü optimize eden bir algoritma geliştirdiği çalışmadır [1].

Bu proje önerisinde amaç daha önceki teorik düzeyde kalan ve genellikle yöntem öneren çalışmalarda eksik bırakılan gerçek zamanlı uygulamayı gerçekleştirmektir. Böylece tahmin sonuçlarından elde edilen rüzgâr ve fotovoltaik güç değeri yerine anlık elde edilen güç değerlerinin kullanılması mümkün olacaktır. Bu şekilde geliştirilen algoritma anlık verilere göre revize edilerek gerçek-zamanlı uygulamaya hazır hale getirecektir. Genetik algoritma yöntemini esas alarak geliştirilen optimizasyon yazılımı anlık gelen verilere göre yüklerde gerekli ayarlamayı yaparak minimum işletme maliyeti ile uygun çalışma durumunu belirler. Yazılımın çalıştırılması uygun bir mikrobilgisayar veya işlemci ile yapılır. Burada en düşük işletme maliyetini veren bir sonucun üretilmesinin her zaman bir garantisi yoktur.

4. ÖZGÜN DEĞER

Proje önerisinin, özgün değeri (bilimsel kalitesi, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ve/veya ilgili bilim/teknoloji alan(lar)ına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı vb.) ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

Bu projenin özgün değeri genetik algoritma optimizasyonunu esas alarak geliştirilen yazılımın bir mikrobilgisayar veya işlemci yardımıyla çalıştırılarak anlık verilere göre şebekeden bağımsız bir sistemde optimal yük planlaması yapmasıdır.

Çalışmanın başarıya ulaşması durumunda yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisi daha düşük maliyetle ve en az kesinti ile temin edilmiş olacaktır.  Üretilen enerjinin birim maliyetinin 20-25 yıllık süreli vade bakımından değerlendirildiğinde ulusal şebekeden temin edilen enerjinin birim maliyetinden daha düşük olacağı açıktır. Bu noktadan bakıldığında düşük maliyetli yenilenebilir enerji kullanımının 20-25 yıllık projeksiyonda topluma ekonomi ve çevre açısından önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.

5. YÖNTEM

Projede uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak (gerekirse ön çalışma yapılarak) belirgin ve tutarlı bir şekilde ayrıntılı olarak açıklanmalı ve bu yöntem ve tekniklerin projede öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulmalıdır.

Projede uygulanacak yöntem(ler)le ilerleme kaydedilememesi durumunda devreye sokulacak alternatif yöntem(ler) de (B planı) belirlenerek ifade edilmelidir.

Bu projede, fotovoltaik-rüzgâr hibrit sistem için rüzgâr hızı ve ışınım düzeyi bakımından meteorolojik verilere göre görece olarak enerji üretilebilecek konumda (Şekil 1) bulunan Sakarya ili Karasu ilçesi İhsaniye mahallesindeki kamuya ait bir park alanı kurulum yeri olarak belirlenmiştir. Belirlenen konum Sakarya nehrinin Karadeniz’e döküldüğü noktaya 750 m mesafede olup rüzgâr hızını ve güneşlenme oranını etkileyecek herhangi bir coğrafi engeli bulunmamaktadır. Söz konusu lokasyonda geçici kurulan sistemde 8 adet 235 Wp fotovoltaik panel ve 9 m direk uzunluğunda çok kutuplu doğrudan sürülebilen 1 kW’lık rüzgâr türbini ile yapılan testlerde mart ayının ilk haftası itibariyle panellerden anlık olarak 1,2 kW, rüzgâr türbininden 600 W’lık enerji üretimi mümkün olmuştur.

Projenin ilerlemesini engelleyecek önemli noktalardan biri yapı firmasının mevsimden kaynaklanacak iş yükü nedeniyle prefabrik inşaatını ve kurulumunu öngörülen süre içinde tamamlayamamasıdır. Bu engeli aşma noktasında prefabrik yapının zamanında bitirilmesi için aynı iş kolunda faaliyet gösteren başka bir firmadan gerekli destek alınacaktır.

Bu proje önerisinde projenin ilerlemesini ve hedefe ulaşmasını engelleyecek diğer hususlardan biri de belli sürelerde rüzgârın ve güneşin elverişli olmamasıdır. Bu sürelerde yeterli güç üretilemeyeceği için yüklerin yenilenebilir enerji ile beslenmesi söz konusu olmayacaktır.  Bu durumda B planı olarak acil yüklerin beslenmesi için dizel jeneratör devreye sokulacaktır. Buna alternatif olarak batarya sayısının yeterli miktarda arttırılması da ayrıca bir plan dâhilinde düşünülmektedir. Yani, buradaki enerji açığını kapatmak gündüz fazla üretilen enerjiyi daha fazla depo ederek fosil yakıt kaynaklı dizel jeneratöre çok az ihtiyaç duyacak veya hiç duymayacak şekilde sistemdeki akü sayısını artırmak ile mümkün olabilir.

Projenin ilerlemesini ve hedefe ulaşmasını engelleyecek diğer bir risk ise ölçüm sistemini bilgisayar ile koordine edebilmek için Sakarya Üniversitesi Teknokent’te faaliyet gösteren küçük bir firmaya tasarlatılan elektronik kartın istenilen performansta çalışmamasıdır. Bu durumda B planı olarak söz konusu kartın daha profesyonel bir firmadan satın alınma yoluna gidilecektir. Son olarak, geliştirilen yazılım belli zaman dilimlerinde istenilen sonuçları üretemeyebilir. Bu durumda ise daha önce çevrim-dışı olarak geliştirilen en yakın senaryolardan birinin sonuçları uygulanarak problem çözülmeye çalışılır.

6. PROJE YÖNETİM DÜZENİ

Projede yer alacak başlıca iş paketleri, her bir iş paketinin kim/kimler tarafından ne kadarlık bir zaman diliminde gerçekleştirileceği hakkındaki bilgiler aşağıda yer alan İş-Zaman Çizelgesi doldurularak verilmelidir. Her bir iş paketinde görev alacak personelin niteliği (yürütücü, araştırmacı, danışman, bursiyer, yardımcı personel) belirtilmelidir. Gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları proje çalışmalarına paralel olarak yürütülmeli ve ayrı bir iş paketi olarak gösterilmemelidir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ

| İP No | İş Paketi Adı/Tanımı | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği | AYLAR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Hazırlık |  |  |  |  |  |
| 2 | Tasarım |  |  |  |  |  |
| 3 | Sonuçların alınması ve analizi |  |  |  |  |  |

İP 1: Hazırlık

Gerekli açıklamalar.

İP 2: Tasarım

Gerekli açıklamalar.

İP 3: Sonuçların alınması ve analizi

Gerekli açıklamalar.

7. YAYGIN ETKİ

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden elde edilmesi öngörülen/beklenen yaygın etkilerin (bilimsel/akademik, ekonomik/ticari/sosyal, araştırmacı yetiştirilmesi ve yeni projeler oluşturulması) neler olabileceği diğer bir ifadeyle projeden ne gibi çıktı, sonuç ve etkilerin elde edileceği kısa ve net cümlelerle maddeler halinde belirtilmelidir.

8. KAYNAKLAR

Rapor metninde atıf yapılan kaynaklar raporunuzda ortaya çıkış sırasına göre numaralandırılarak parantez içinde belirtilmelidir.

Dergi:

[1] Kumar, R., Gupta, R. A., Bansal, A. 2013. “Economic analysis and power management of a stand-alone wind/photovoltaic hybrid energy system using biogeography based optimization algorithm”, Swarm and Evolutionary Computation, 8, 33-43.

Ulusal veya Uluslararası Konferans Bildirisi:

[6] Tutkun, N., Can, Ö., Şan, E. S. 2015. “Daily Cost Minimization for an Off-Grid Renewable Microhybrid System Installed to a Residential Home”, The 4th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA2015), 750-754, Palermo-Italy.

Kitap:

Yilmaz, O., 2001, Seismic data analysis: Processing, inversion, and interpretation of seismic data: SEG.

İnternet

http://www.seg.org/online/geophyics, Erişim Tarihi: 07.11.2016

# Text boxes

##### Proje Başlığı:

##### Project Title:

##### Öğrencilerin Adı-Soyadı ve Numaraları:

1.

2.

##### Danışmanın Ünvanı ve Adı-Soyadı:

##### Tarih:

##### Değerlendirme Notu (100 Üzerinden) :